#G0

РСТ РСФСР 724-91

Группа К25

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.

МЕБЕЛЬ, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ

Общие технические требования

ОКБУН 60000

Дата введения 1992-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Росбытсоюзом

РАЗРАБОТЧИКИ

В.Е.Добрышин (зав. сектором стандартизации и метрологии Росбытсоюза), Н.П.Фильченков (руководитель темы)

2. ВНЕСЕН Росбытсоюзом

В.В.Панферов (заместитель председателя)

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госкомэкономики РСФСР от 24.07.91 N 22

4. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Российским республиканским управлением Госстандарта СССР за N 724-91 от 08.08.91

5. Срок первой проверки - 1996 г., периодичность проверки - 5 лет.

6. ВЗАМЕН РСТ РСФСР 724-84

7. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| #G0Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта перечисления, приложения |
| --- | --- |
| #M12291 1200005268ГОСТ 3916.1-89#S | 3.1 |
| #M12291 1200005267ГОСТ 3916.2-89#S | 3.1 |
| #M12291 1200005273ГОСТ 10632-89#S | 3.1 |
| ГОСТ Р 50432-92 | 2.4 |
| РД 50-477-84 | 2,1; 2.6.2 |

8. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 1993 г.

Настоящий стандарт распространяется на мебель, изготовляемую по заказам населения, и устанавливает общие технические требования к изделиям мебели.

1. ТРЕБОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Мебель, изготовляемая по заказам населения, предназначена для оборудования жилых помещений (квартир) и дополнения интерьера. Конструкция и размеры изделия и его элементов (секций, отделений) должны обеспечивать их функциональное назначение.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Мебель по заказам населения изготавливается по эскизам (чертежам) заказчика, а также по образцам, разработанным и утвержденным в соответствии с РД 50-477-84.

2.2. Готовое изделие должно соответствовать требованиям настоящего стандарта, эскизу (чертежу) заказчика, технической документации на образец, утвержденный в установленном порядке.

2.3. Сырье, материалы и комплектующие изделия, используемые для производства мебели, должны соответствовать действующей на них нормативно-технической документации.

2.3.1. Влажность массивной древесины должна быть (8±2)%, влажность деталей из древесных материалов должна соответствовать указанной в нормативно-технической документации на эти материалы.

2.4. На поверхности деталей мебели не допускаются пороки древесины, превышающие нормы ограничений, установленные в ГОСТ Р 50432-92. Виды поверхностей изделий мебели и их характеристики регламентированы в ГОСТ Р 50432-92.

2.5. Конструкция, размеры, внешний вид, облицовка, обивка и отделка изделия, изготовленного по эскизу (чертежу) заказчика, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и эскизу (чертежу), согласованному при оформлении заказа.

2.6. Конструкция, размеры, внешний вид и отделка изделия, изготовленного по утвержденному образцу, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, конструкторско-технологической документации и техническому описанию на данное изделие и группу изделий.

2.6.1. Предельные отклонения от габаритных размеров должны соответствовать указанным в государственных стандартах на аналогичные изделия.

2.6.2. В дополнение и развитие настоящего стандарта, на изделие мебели (группу изделий), изготовленных по утвержденным образцам, разрабатывается техническое описание (ТО), в котором должны быть заложены требования к готовым узлам и деталям, обеспечивающие высокое качество изготавливаемой мебели.

ТО разрабатывается в соответствии с РД 50-477-84 и утверждается руководством предприятия.

2.7. Качество защитно-декоративных покрытий на мебели из древесины и древесных материалов должно отвечать требованиям действующей нормативно-технической документации на эти покрытия.

2.8. Требования к качеству узлов и деталей изделия в процессе их изготовления должны быть установлены в конструкторско-технологической документации.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1. Для изготовления мебели не допускается применять:

фанеру клееную класса эмиссии Е2 по #M12291 1200005268ГОСТ 3916.1-89#S и #M12291 1200005267ГОСТ 3916.2-89#S для изготовления детской мебели и мебели для дошкольных учреждений;

плиты древесно-стружечные класса эмиссии Е2 по #M12291 1200005273ГОСТ 10632-89#S для изготовления детской мебели и мебели для дошкольных учреждений.

3.2. Синтетические материалы, используемые для изготовления мебели, должны быть разрешены к применению органами государственного санитарного надзора.

3.3. Поверхности деталей, изготовленных из древесно-стружечных плит, должны быть облицованы или иметь защитно-декоративное (защитное) покрытие.

3.3.1. Облицовыванию подлежат все видимые и невидимые при эксплуатации поверхности деталей, в том числе и кромки, если проектом не предусмотрен иной способ защиты кромок (нанесение защитного покрытия).

3.3.2. Категория защитного покрытия и требования к его художественному решению не регламентируются.

3.3.3. Допускается применение деталей из древесно-стружечных плит без защитных и защитно-декоративных покрытий на невидимых поверхностях сопрягаемых соединений, отверстиях в местах установки фурнитуры, а также кромках щитов, остающихся открытыми при установке накладной задней стенки, или "в четверть", на скосах под плинтус вертикальных стенок изделий.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА,

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Правила приемки и методы контроля изготовленных по образцам изделий мебели на соответствие требованиям настоящего стандарта устанавливаются предприятием-изготовителем.

4.1.1. Изделие считается принятым, если его внешний вид и отделка отвечают требованиям заказчика, согласованным при оформлении заказа.

4.1.2. Контролирование качества узлов и деталей осуществляется в процессе их изготовления (обработки) по параметрам, заложенным в технической документации.

4.2. Маркировка принятого изделия и его реквизиты устанавливаются предприятием-изготовителем.

4.2.1. Маркировка должна располагаться на поверхности изделия, не доступной для обозрения.

4.3. Правила хранения, упаковки и транспортирования готовых изделий устанавливаются предприятием-изготовителем. Данные правила должны обеспечивать сохранность и товарный вид изделия.

Примечание. Требования разд.4 распространяются на мебель, изготавливаемую как по утвержденным образцам, так и по эскизам (чертежам) заказчика.

5. ТРЕБОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изготовляемой мебели требованиям настоящего стандарта.

5.2. Гарантийный срок - 18 месяцев со дня получения заказа. Предприятие-изготовитель в указанный срок обязано безвозмездно устранять производственные дефекты, выявившиеся при эксплуатации изделий.

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1994